## Slide 1: Számítógépes Hálózatok
6. Előadás: Adatkapcsolati réteg
MAC alréteg
Based on slides from Zoltán Ács ELTE and D. Choffnes Northeastern U., Philippa Gill from StonyBrook University , Revised Spring 2016 by S. Laki

## Slide 2: Hogyan javítsunk a hatékonyságon?
A küldők egymás után küldik a kereteket
  Több keretet is kiküldünk, nyugta megvárása nélkül.
  Pipeline technika
ABP kiterjesztése
  Sorszámok bevezetésével
Time

## Slide 3: Csúszó-ablak protokollok 1/2
Alapok (általános)
Egy adott időpontban egyszerre több keret is átviteli állapotban lehet.
A fogadó keretnek megfelelő méretű puffert allokál.
A küldőnek legfeljebb , azaz ablak méretnyi, nyugtázatlan keretet küldése engedélyezett.
A keret sorozatbeli pozíciója adja a keret címkéjét. (sorozatszám)
Alapok (Fogadó)
A keret nyugtázója tartalmazza a következőnek várt keret sorozatszámát.
  kumulatív nyugta – Olyan nyugta, amely több keretet nyugtáz egyszerre. Például, ha a 2,3 és 4 kereteket is fogadnánk, akkor a nyugtát 5 sorszám tartalommal küldenénk, amely nyugtázza mind a három keretet.
A hibás kereteket el kell dobni.
A nem megengedett sorozatszámmal érkező kereteket el kell dobni.

## Slide 4: Csúszó ablak

## Slide 5: Példa 3-bites csúszó-ablak protokollra
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 …
0
1
2
ACK 3
3
4
5
6
ACK 7
Küldő oldal
Fogadó
Közös csatorna

## Slide 6: Csúszó-ablak protokollok 2/2
Jellemzők (általános)
A küldő nyilvántartja a küldhető sorozatszámok halmazát. (adási ablak)
A fogadó nyilvántartja a fogadható sorozatszámok halmazát. (vételi ablak)
A sorozatszámok halmaza minden esetben véges.
  bites mező esetén: .
A adási ablak minden küldéssel szűkül, illetve nő egy nyugta érkezésével.
Jellemzők (gyakorlati alkalmazás esetén)
gyakorlatban kétirányú adatfolyamot kell kezelni (duplex csatorna)
  két különböző szimplex csatorna használata (két áramkör használata)
  egy csatorna használata (egy áramkör használata)
        piggybacking módszer– a kimenő nyugtákat késleltetjük, hogy rá tudjuk akasztani a következő kimenő adatkeretre (ack mező használata);

## Slide 7: Egybites csúszó-ablak protokoll állapotátmenetei
ellenőrzés
rendben
Környezet
A maximális ablak méret legyen 1.
Emlékeztetőül: két irányú adatforgalom lehetséges, azaz szimultán adás lehetséges.
A elkéri a datagrammot a hálózati rétegtől
B ellenőrzi a küldés helyességét
keretépítés,
küldés
B átadja az datagrammot a hálózati rétegnek
A nyugtát fogad és ellenőriz
nyugta küldése
(a hibátlan keret
sorszámával)
sorszám
rendben
sorszám
nincs rendben

## Slide 8: Pipelining
Eddig feltételeztük, hogy a keret vevőhöz való megérkezéséhez és a nyugta visszaérkezéséhez együttesen szükséges idő elhanyagolható.
  a nagy RTT a sávszélesség kihasználtságra hatással lehet
  Ötlet: egyszerre több keret küldése
  Ha az adatsebesség és az RTT szorzata nagy, akkor érdemes nagyméretű adási ablakot használni. (pipelining)
Mi van ha egy hosszú folyam közepén történik egy keret hiba?
  „visszalépés N-nel”, avagy angolul go-back-n
  „szelektív ismétlés”, avagy angolul selective-repeat

## Slide 9: „visszalépés N-nel” stratégia
Időzítési intervallum
Stratégia lényege
Az összes hibás keret utáni keretet eldobja és nyugtát sem küld róluk.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor újraküldi az összes nyugtázatlan keretet, kezdve a sérült vagy elveszett kerettel.
Következmények
Egy méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy sávszélességet pazarolhat el, ha nagy a hibaarány.
0
0
1
2
3
4
5
3
4
8
2
6
7
1
E
D
D
D
D
D
D
2
3
5
8
6
7
4
5
8
6
7
9

## Slide 10: „ szelektív ismétlés” stratégia
Stratégia lényege
A hibás kereteket eldobja, de a jó kereteket a hibás után puffereli.
Mikor az adónak lejár az időzítője, akkor a legrégebbi nyugtázatlan keretet küldi el újra.
Következmények
Javíthat a hatékonyságon a negatív nyugta használata. (NAK)
Egynél nagyobb méretű vételi ablakot feltételezünk.
Nagy memória igény, ha nagy vételi ablak esetén.
0
0
1
2
3
4
5
9
10
8
2
6
7
1
E
3
4
5
6
7
8
2
9
11
12
13
10
11
Időzítési intervallum

## Slide 11: Ethernet keret

## Slide 12
Közeg hozzáférés vezérlése
Media Access Control (MAC)

## Slide 13: Mi az a közeg hozzáférés ?
Ethernet és a Wifi is többszörös hozzáférést biztosító technológiák
  Az átviteli közegen több résztvevő osztozik
    Adatszórás (broadcasting)
  Az egyidejű átvitel ütközést okot
    Lényegében meghiúsítja az átvitelt
Követelmények a Media Access Control (MAC) protokolljaival szemben
  Szabályok a közeg megosztására
  Stratégiák az ütközések detektálásához, elkerüléséhez és feloldásához

## Slide 14: MAC alréteg
Eddigi tárgyalásaink során pont-pont összeköttetést feltételeztünk.
Most az adatszóró csatornát (angolul broadcast channel) használó hálózatok tárgykörével foglalkozunk majd.
  Kulcskérdés: Melyik állomás kapja a csatornahasználat jogát?
A csatorna kiosztás történhet:
  statikus módon (FDM, TDM)
  dinamikus módon
    verseny vagy ütközés alapú protokollok (ALOHA, CSMA, CSMA/CD)
    verseny-mentes protokollok (bittérkép-alapú protokollok, bináris visszaszámlálás)
    korlátozott verseny protokollok (adaptív fa protokollok)

## Slide 15: Statikus csatornakiosztás
Frekvenciaosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, a sávszélet N egyenlő méretű sávra osztják, és minden egyes sávhoz hozzárendelnek egy felhasználót.
Következésképpen az állomások nem fogják egymást zavarni.
Előnyös a használata, ha fix számú felhasználó van és a felhasználók nagy forgalmi igényt támasztanak.
Löketszerű forgalom esetén használata problémás.
Időosztásos nyalábolás
N darab felhasználót feltételezünk, az időegységet N egyenlő méretű időrésre – úgynevezett slot-ra – osztják, és minden egyes réshez hozzárendelnek egy felhasználót.
Löketszerű forgalom esetén használata nem hatékony.

## Slide 16: Dinamikus csatornakiosztás
1. Állomás modell
  N terminál/állomás
  Annak a valószínűsége, hogy Δt idő alatt csomag érkezik λΔt, ahol λ az érkezési folyam rátája.
2. Egyetlen csatorna feltételezés
  Minden állomás egyenrangú.
  Minden kommunikáció egyazon csatornán zajlik.
  Minden állomás tud ezen küldeni és fogadni csomagot.
3. Ütközés feltételezés
  Ha két keret egy időben kerül átvitelre, akkor átlapolódnak, és az eredményül kapott jel értelmezhetetlenné válik.
  Ezt nevezzük ütközésnek.
4. Folytonos időmodell VS diszkrét időmodell
5. Vivőjel értékelés VS nincs vivőjel érzékelés

## Slide 17: Dinamikus csatornakiosztás
Használt időmodell
Kétféle időmodellt különböztetünk meg:
  Folytonos – Mindegyik állomás tetszőleges időpontban megkezdheti a küldésre kész keretének sugárzását.
  Diszkrét – Az időt diszkrét résekre osztjuk. Keret továbbítás csak időrés elején lehetséges. Az időrés lehet üres, sikeres vagy ütközéses.
Vivőjel érzékelési képesség
Az egyes állomások vagy rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal vagy nem.
  Ha nincs, akkor az állomások nem tudják megvizsgálni a közös csatorna állapotát, ezért egyszerűen elkezdenek küldeni, ha van rá lehetőségük.
  Ha van, akkor állomások meg tudják vizsgálni a közös csatorna állapotát a küldés előtt. A csatorna lehet: foglalt vagy szabad. Ha a foglalt a csatorna, akkor nem próbálják használni az állomások, amíg fel nem szabadul.
Megjegyzés: Ez egy egyszerűsített modell!
Time
Time

## Slide 18: Átvitel és terhelés
Terhelés (G)
  A protokoll által kezelendő csomagok száma egy időegység alatt (beérkező kérések)
  G>1: túlterhelés
  A csatorna egy kérést tud elvezetni
Ideális esetben
  Ha G<1, S=G
  Ha G≥1, S=1
  Ahol egy csomag kiküldése egy időegységet vesz igénybe.

## Slide 19: (Tiszta) ALOHA
Az algoritmust a 70-es években a Uni. of Hawaii fejlesztette
  Ha van elküldendő adat, akkor elküldi
  Alacsony költségű, nagyon egyszerű megoldás

## Slide 20: ALOHA
Topológia: broadcast rádió több állomással
Protokoll:
  Az állomások azonnal küldenek
  A fogadók minden csomagot nyugtáznak
  Nincs nyugta = ütközés, véletlen ideig vár, majd újraküld
A
B
C
Egyszerű, de radikális megoldás
Korábbi megoldások, mind felosztották a csatornát
  TDMA, FDMA, etc.
Kevés küldő esetére készült

## Slide 21: Teljesítmény elemzés -Poisson Folyam
A „véletlen érkezések” egyik ünnepelt modellje a sorban-állás elméletben a Poisson folyam.
A modell feltételezései:
  Egy érkezés valószínűsége egy rövid Δt intervallum alatt arányos az intervallum hosszával és nem függ az intervallum kezdetétől (ezt nevezzük memória nélküli tulajdonságnak)
  Annak a valószínűsége, hogy több érkezés történik egy rövid Δt intervallum alatt közelít a nullához.

## Slide 22: Teljesítmény elemzés –Poisson eloszlás
Annak a valószínűsége, hogy k érkezés történik egy t hosszú intervallum során:
ahol λ az érkezési ráta. Azaz ez egy egy-paraméteres modell, ahol csak λ-át kell ismernünk.

## Slide 23: Poisson Eloszlás példák

## Slide 24: ALOHA vizsgálata
Jelölés:
  Tf = keret-idő (feldolgozási, átviteli és propagációs)
  S: A sikeres keret átvitelek átlagos száma Tf idő alatt; (throughput)
  G: Tf idő alatti összes átviteli kísérletek átlagos száma
  D: Egy keret küldésre kész állapota és a sikeres átvitele között eltelt átlagos idő
Feltételezéseink
  Minden keret konstans/azonos méretű
  A csatorna zajmentes, hibák csak ütközések miatt történnek
  A keretek nem kerülnek sorokba az egyedi állomásokon
  Egy csatorna egy Poisson folyamként viselkedik

## Slide 25: ALOHA vizsgálata
Mivel S jelöli a „jó” átviteleket egy keret idő alatt és G jelöli az összes átviteli kísérletet egy keret idő alatt, így a következő összefüggést írhatjuk:
S = S(G) = G ´ (A „jó” átvitelek valószínűsége)
A sebezhetőségi idő egy keret sikeres átviteléhez: 2Tf
Azaz a „jó” átvitel valószínűsége megegyezik annak a valószínűségével, hogy a sebezhetőségi idő alatt nincs beérkező keret.

## Slide 26: ALOHA vizsgálata
t0
t0 + t
t0 + 2t
t0 + 3t
Ütközés – a kék keret elejével
van átfedés
Ütközés – a kék keret végével van átfedés
Sebezhetőség
Idő
Sebezhetőségi időintervallum a kékkel jelölt kerethez
t
Notes: 2

## Slide 27: ALOHA vizsgálata
Tudjuk, hogy:
Azaz most t = 2Tf és k = 0 (t legyen a seb. Idő, k=0, hogy ne érkezzen új keret a kék küldése során)

## Slide 28: ALOHA vizsgálata
S(G) = Ge-2G függvényt G szerint deriválva és az eredményt nullának tekintve az egyenlet megoldásával megkapjuk a maximális sikeres átvitelhez tartozó G értéket:
G = 0.5,
melyre S(G) = 1/2e = 0.18. Azaz a maximális throughput csak 18%-a a teljes kapacitásnak!!!
Notes: 2

## Slide 29: ALOHA vs TDMA
A TDMA esetén minden állomás vár a saját körére
  A várakozási idő arányos az állomások számával
Az Aloha esetén minden állomás azonnal küldhet
  Sokkal kisebb várakozási idő
  De sokkal kisebb csatorna kihasználtság
ALOHA Keret
ALOHA Keret
Idő
Sender A
Sender B
  Maximálisan a csatorna kapacitás kb. 18%-a érhető el
G
S(G)

## Slide 30: Réselt ALOHA
A csatornát azonos időrésekre bontjuk, melyek hossza pont egy keret átviteléhez szükséges idő.
Átvitel csak az időrések határán lehetséges
Algoritmus:
  Amikor egy új A keret küldésre kész:
    Az A keret kiküldésre kerül a (következő) időrés-határon
Notes: 2

## Slide 31: A réselt ALOHA vizsgálata
A sebezhetőségi idő a felére csökken!!!
Tudjuk, hogy:
Ez esetben t = Tf és továbbra is k = 0, amiből kapjuk, hogy:

## Slide 32: Réselt ALOHA
Protokoll
  Ugyanaz, mint az ALOHA
    Folytonos időmodell helyett diszkrét idő
  Csak időrés elején küldhetünk
Azaz a keretek vagy teljesen ütköznek, vagy egyáltalán nem
  37% átvitel vs. 18% (az „tiszta” ALOHA esetén)
  Azonban az állomásoknak egymáshoz szinkronizált órával kell rendelkezniük
G
S(G)

## Slide 33: Adatszóró (Broadcast) Ethernet
Eredetileg az Ethernet egy adatszóró technológia volt
Tee Connector
Terminator
Hub
Hubok és repeaterek mind 1. rétegbeli eszközök (csak fizikai)
10Base2
10BaseT és 100BaseT
T jelzi a csavart érpárt (Twisted Pair)
Repeater

## Slide 34: Vivőjel érzékelés Carrier Sense Multiple Access (CSMA)
További feltételezés
  Minden állomás képes belehallgatni a csatornába és így el tudja dönteni, hogy azt más állomás használja-e átvitelre

## Slide 35: 1-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Folytonos időmodellt használ a protokoll
Algoritmus
Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor addig vár, amíg fel nem szabadul. Szabad csatorna esetén azonnal küld. (perzisztens)
  Ha szabad, akkor küld.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.
Tulajdonságok
A terjedési késleltetés nagymértékben befolyásolhatja a teljesítményét.
Jobb teljesítményt mutat, mint az ALOHA protokollok.

## Slide 36: Nem-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Folytonos időmodellt használ a protokoll
Mohóság kerülése
Algoritmus
Keret leadása előtt belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor véletlen ideig vár (nem figyeli a forgalmat), majd kezdi előröl a küldési algoritmust. (nem-perzisztens)
  Ha szabad, akkor küld.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.
Tulajdonságok
Jobb teljesítményt mutat, mint az 1-perzisztens CSMA protokoll. (intuitív)

## Slide 37: p-perzisztens CSMA protokoll
Vivőjel érzékelés van, azaz minden állomás belehallgathat a csatornába.
Diszkrét időmodellt használ a protokoll
Algoritmus
Adás kész állapotban az állomás belehallgat a csatornába:
  Ha foglalt, akkor vár a következő időrésig, majd megismétli az algoritmust.
  Ha szabad, akkor p valószínűséggel küld, illetve 1-p valószínűséggel visszalép a szándékától a következő időrésig. Várakozás esetén a következő időrésben megismétli az algoritmust. Ez addig folytatódik, amíg el nem küldi a keretet, vagy amíg egy másik állomás el nem kezd küldeni, mert ilyenkor úgy viselkedik, mintha ütközés történt volna.
Ha ütközés történik, akkor az állomás véletlen hosszú ideig vár, majd újrakezdi a keret leadását.

## Slide 38: CSMA áttekintés
Nem-perzisztens:
Átvitel ha szabad
Különben: késleltetés, újrapróbáljuk
Konstans v. változó
Késleltetés
Foglalt csatorna
Kész
1-perzisztens:
Átvitel amint a csatorna szabad
Ütközés esetén visszalépés, majd újrapróbáljuk
Idő
p-perzisztens:
Átvitel p valószínűséggel, ha a csatorna szabad
Különben: várunk 1 időegységet és újrapróbáljuk
CSMA perzisztencia
Nem-perzisztens
1-perzisztens
p-perzisztens
Notes: 2

## Slide 39: CSMA és ALOHA protokollok összehasonlítása

## Slide 40: CSMA/CD - CSMA ütközés detektálással (CD = Collision Detection)
Ütközés érzékelés esetén meg lehessen szakítani az adást. („Collision Detection”)
  Minden állomás küldés közben megfigyeli a csatornát,
  ha ütközést tapasztal, akkor megszakítja az adást, és véletlen ideig várakozik, majd újra elkezdi leadni a keretét.
Mikor lehet egy állomás biztos abban, hogy megszerezte magának a csatornát?
  Az ütközés detektálás minimális ideje az az idő, ami egy jelnek a két legtávolabbi állomás közötti átviteléhez szükséges.

## Slide 41: CSMA/CD
Egy állomás megszerezte a csatornát, ha minden más állomás érzékeli az átvitelét.
Az ütközés detektálás működéséhez szükséges a keretek hosszára egy alsó korlátot adnunk
Ethernet a CSMA/CD-t használja

## Slide 42: CSMA/CD
Carrier sense multiple access with collision detection
Alapvetés: a közeg lehetőséget ad a csatornába hallgatásra
Algoritmus
  Használjuk valamely CSMA variánst
  A keret kiküldése után, figyeljük a közeget, hogy történik-e ütközés
  Ha nem volt ütközés, akkor a keretet leszállítottuk
  Ha ütközés történt, akkor azonnal megszakítjuk a küldést
    Miért is folytatnánk hisz a keret már sérült…
  Alkalmazzuk az bináris exponenciális hátralék módszert az újraküldés során (binary exponential backoff)

## Slide 43: CSMA/CD Ütközések
A
B
C
D
Idő
t0
t1
Ütközés érzékelése és küldés felfüggesztése
Ütközések történhetnek
Az ütközéseket gyorsan észleljük és felfüggesztjük az átvitelt
Mi a szerepe a távolságnak, propagációs időnek és a keret méretének?
Az állomások térbeli helye

## Slide 44: Binary Exponential Backoff – Bináris exponenciális hátralék
Ütközés érzékelésekor a küldő egy ún. „jam” jelet küld
  Minden állomás tudomást szerezzen az ütközésről
Binary exponential backoff működése:
  Válasszunk egy k ∈ [0, 2n – 1] egyenletes eloszlás szerint, ahol n = az ütközések száma
  Várjunk k időegységet (keretidőt) az újraküldésig
  n felső határa 10, 16 sikertelen próbálkozás után pedig eldobjuk a keretet
A hátralék idő versengési résekre van osztva
Remember this number

## Slide 45: Binary Exponential Backoff
Tekintsünk két állomást, melyek üzenetei ütköztek
Első ütközés után: válasszunk egyet a két időrés közül
  A siker esélye az első ütközés után: 50%
  Átlagos várakozási idő: 1,5 időrés
Második ütközés után: válasszunk egyet a négy rés közül
  Sikeres átvitel esélye ekkor: 75%
  Átlagos várakozási idő: 2,5 rés
Általában az m. ütközés után:
  A sikeres átvitel esélye: 1-2-m
  Average delay (in slots): 0,5 + 2(m-1)

## Slide 46: Minimális keretméret
Miért 64 bájt a minimális keretméret?
  Az állomásoknak elég időre van szüksége az ütközés detektálásához
Mi a kapcsolat a keretméret és a kábelhossz között?
Propagation Delay (d)
  t időpont: Az A állomás megkezdi az átvitelt
  t + d időpont: A B állomás is megkezdi az átvitelt
  t + 2*d időpont: A érzékeli az ütközést
A
B
Alapötlet: Az A állomásnak 2*d ideig kell küldenie!

## Slide 47: CSMA/CD
CSMA/CD három állapota: versengés, átvitel és szabad.
Ahhoz, hogy minden ütközést észleljünk szükséges:
  Tf ≥ 2Tpg
  ahol Tf egy keret elküldéséhez szükséges idő
  és Tpg a propagációs késés A és B állomások között

## Slide 48: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
10 Mbps Ethernet
A keretméret és a kábelhossz változik a gyorsabb szabványokkal…
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 49: Minimális keretméret
Az A küldésének 2*d ideig kell tartania
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * d (s)
    … de mi az a d? propagációs késés, melyet a fénysebesség ismeretében ki tudunk számolni
    Propagációs késés (d) = távolság (m) / fénysebesség (m/s)
  Azaz:
  Min_keret = ráta (b/s) * 2 * távolság (m) / fényseb. (m/s)
Azaz a kábel összhossza ….
  Távolság = min_keret * fénysebesség /(2 * ráta)
(64B*8)*(2*108mps)/(2*107bps) = 5120 méter

## Slide 50: Kábelhossz példa
min_keret*fénysebesség/(2*ráta) = max_kábelhossz
(64B*8)*(2*108mps)/(2*10Mbps) = 5120 méter
Mi a maximális kábelhossz, ha a minimális keretméret 1024 bájtra változik?
  81,9 kilométer
Mi a maximális kábelhossz, ha a ráta 1 Gbps-ra változik?
  51 méter
Mi történik, ha mindkettő változik egyszerre?
  819 méter

## Slide 51: Maximális keretméret
Maximum Transmission Unit (MTU): 1500 bájt
Pro:
  Hosszú csomagokban levő biz hibák jelentős javítási költséget okozhatnak (pl. túl sok adatot kell újraküldeni)
Kontra:
  Több bájtot vesztegetünk el a fejlécekben
  Összességében nagyobb csomag feldolgozási idő
Adatközpontokban Jumbo keretek
  9000 bájtos keretek

## Slide 52: Ütközésmentes protokollok
Motiváció
az ütközések hátrányosan hatnak a rendszer teljesítményére
  hosszú kábel, rövid keret
a CSMA/CD nem mindenhol alkalmazható
Feltételezések
N állomás van.
Az állomások 0-ától N-ig egyértelműen sorszámozva vannak.
Réselt időmodellt feltételezünk.

## Slide 53: Alapvető bittérkép protokoll - Egy helyfoglalásos megoldás
alapvető bittérkép eljárás
Működés
Az ütköztetési periódus N időrés
Ha az i-edik állomás küldeni szeretne, akkor a i-edik versengési időrésben egy 1-es bit elküldésével jelezheti. (adatszórás)
A versengési időszak végére minden állomás ismeri a küldőket. A küldés a sorszámok szerinti sorrendben történik meg.
1
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
3.
7.
versengési időrés
1
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
5.
versengési időrés
1
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2.
versengési időrés
adatkeretek

## Slide 54: Bináris visszaszámlálás protokoll 1/2
alapvető bittérkép eljárás hátrány, hogy az állomások számának növekedésével a versengési periódus hossza is nő
Működés
Minden állomás azonos hosszú bináris azonosítóval rendelkezik.
A forgalmazni kívánó állomás elkezdi a bináris címét bitenként elküldeni a legnagyobb helyi értékű bittel kezdve. Az azonos pozíciójú bitek logikai VAGY kapcsolatba lépnek ütközés esetén. Ha az állomás nullát küld, de egyet hall vissza, akkor feladja a küldési szándékát, mert van nála nagyobb azonosítóval rendelkező küldő.
A hoszt (0011)
B hoszt (0110)
C hoszt (1010)
D hoszt (1011)
0
0
1
1
1
–
–
0
0
0
–
–
1
1
1
–
–
0
1
1
D kerete

## Slide 55: Bináris visszaszámlálás protokoll 2/2
Következmény: a magasabb címmel rendelkező állomásoknak a prioritásuk is magasabb az alacsonyabb című állomásokénál
Mok és Ward módosítása
Virtuális állomás címek használata.
Minden sikeres átvitel után ciklikusan permutáljuk az állomások címét.
 | A | B | C | D | E | F | G | H
Kezdeti állapot | 100 | 010 | 111 | 101 | 001 | 000 | 011 | 110
D küldése után | 101 | 011 | 111 | 000 | 010 | 001 | 100 | 110
A küldése után | 000 | 100 | 111 | 001 | 011 | 010 | 101 | 110
Idő

## Slide 56: Korlátozott versenyes protokollok
Cél: Ötvözni a versenyhelyzetes és ütközésmentes protokollok jó tulajdonságait.
korlátozott versenyes protokoll – Olyan protokoll, amely kis terhelés esetén versenyhelyzetes technikát használ a kis késleltetés érdekében, illetve nagy terhelés mellett ütközésmentes technikát alkalmaz a csatorna jó kihasználása érdekében.
Szimmetrikus protokollok
Adott résben k állomás verseng, minden állomás p valószínűséggel adhat. A csatorna megszerzésének valószínűsége: .
Azaz a csatorna megszerzésének esélyeit a versenyhelyzetek számának csökkentésével érhetjük el.

## Slide 57: Adaptív fabejárási protokoll 1/2
Történeti háttér
1943 – Dorfman a katonák szifiliszes fertőzöttségét vizsgálta.
1979 – Capetanakis bináris fa reprezentáció az algoritmus számítógépes változatával.
A B C D E F G H
1
2
3
4
5
6
7
állomások
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

## Slide 58: Adaptív fabejárási protokoll 2/2
Működés
0-adik időrésben mindenki küldhet.
  Ha ütközés történik, akkor megkezdődik a fa mélységi bejárása.
A rések a fa egyes csomópontjaihoz vannak rendelve.
Ütközéskor rekurzívan az adott csomópont bal illetve jobb gyerekcsomópontjánál folytatódik a keresés.
Ha egy bitrés kihasználatlan marad, vagy pontosan egy állomás küld, akkor a szóban forgó csomópont keresése befejeződik.
Következmény
Minél nagyobb a terhelés, annál mélyebben érdemes kezdeni a keresést.

## Slide 59: Adaptív fabejárás példa
3.
Küldő állomások
0.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
A B C D E F G H

## Slide 60: Az adatkapcsolati réteg „legtetején”…
Bridging, avagy hidak
  Hogyan kapcsoljunk össze LAN-okat?
Funkciók:
  Keretek forgalomirányítása a LAN-ok között
Kihívások:
  Plug-and-play, önmagát konfiguráló
  Esetleges hurkok feloldása
Alkalmazási
Megjelenítési
Ülés
Szállítói
Hálózati
Adatkapcsolati
Fizikai

## Slide 61: Visszatekintés
Pro: Egyszerű
  Olcsó és buta hardver
Kontra: Nem skálázható
  Több állomás = több ütközés = káosz
Az Ethernet eredetileg adatszóró technológia volt
Tee Connector
Terminator
Hub
Repeater

## Slide 62: LAN-ok összekapcsolása
A bridge-ek lekorlátozzák az ütközési tartományok méretét
  Jelentősen növelik a skálázhatóságot
  Kérdés: lehetne-e az egész Internet egy bridge-ekkel összekötött tartomány?
Hátrány: a bridge-ek sokkal komplexebb eszközök a hub-oknál
  Fizikai réteg VS Adatkapcsolati réteg
  Memória pufferek, csomag feldolgozó hardver és routing (útválasztó) táblák szükségesek
Hub
Hub

## Slide 63: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub

## Slide 64: Bridge-ek (magyarul: hidak)
Az Ethernet switch eredeti formája
Több IEEE 802 LAN-t kapcsol össze a 2. rétegben
Célok
  Ütközési tartományok számának csökkentése
  Teljes átlátszóság
    “Plug-and-play,” önmagát konfiguráló
    Nem szükségesek hw és sw változtatások a hosztokon/hub-okon
    Nem lehet hatással meglévő LAN operációkra
Hub
Keretek továbbítása
(MAC) címek tanulása
Feszítőfa (Spanning Tree) Algoritmus (a hurkok kezelésére)

## Slide 65: Keret Továbbító Táblák
00:00:00:00:00:DD | 1 | 3 perc
Minden bridge karbantart egy továbbító táblát (forwarding table)
MAC Cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 1 perc
00:00:00:00:00:BB | 2 | 7 perc
00:00:00:00:00:CC | 3 | 2 mp

## Slide 66: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes
Töröljük a régi bejegyzéseket

## Slide 67: Címek tanulása
Kézi beállítás is lehetséges, de…
  Időigényes
  Potenciális hiba forrás
  Nem alkalmazkodik a változásokhoz (új hosztok léphetnek be és régiek hagyhatják el a hálózatot)
Ehelyett: tanuljuk meg a címeket
  Tekintsük a forrás címeit a különböző portokon beérkező kereteknek --- képezzünk ebből egy táblázatot
Hub
00:00:00:00:00:AA
00:00:00:00:00:BB
Port 1
Port 2
00:00:00:00:00:BB | 2 | 0 minutes
MAC cím | Port | Kor
00:00:00:00:00:AA | 1 | 0 minutes

## Slide 68: Hurkok problémája
<Src=AA, Dest=DD>
Ez megy a végtelenségig
  Hogyan állítható meg?
Távolítsuk el a hurkokat a topológiából
  A kábelek kihúzása nélkül
802.1 (LAN) definiál egy algoritmust feszítőfa fépítéséhez és karbantartásához, mely mentén lehetséges a keretek továbbítása
AA
Port 1
Hub
Port 1
Hub
Port 2
Port 2
AA | 1
AA | 1
BB
CC
DD
AA | 2
AA | 2
AA | 1
AA | 1

## Slide 69
Köszönöm a figyelmet!